Информация по окончаниям.

1.	Если окончания фланцевые стандартные – указать ГОСТ и тип фланца.

Пример: фланец плоский приварной ГОСТ 12820-80 тип (1-32-16).

Тип фланца кодируется следующим образом: (исполнение – диаметр условного прохода – рабочее давление), т.е. (1-32-16) означает, что используется фланец (Исполнение 1 – Ду32 – 16 бар.)

Пример: фланец свободный на приварном кольце ГОСТ 12822-80

тип (1-32-16).

Если по каким либо причинам у Вас используется нестандартный фланец, тогда необходимо сообщить нам следующие характеристики:

- межосевое расстояние (мм.) (расстояние между центрами двух диаметрально-противоположных отверстий под шпильки);

- внешний диаметр фланца (мм.);

- диаметр отверстий под шпильки (мм.);

- кол-во отверстий под шпильки;

- толщину фланца (мм.).

2.	Если окончания резьбовые (фитинги) – указать стандарт резьбового соединения (DK, BSP, JIC и т.д.), вид фитинга (фитинг с гайкой, либо фитинг с наружной резьбой) и типоразмер резьбового соединения.

Пример: фитинг с наружной резьбой 3/4"-16 стандарта   JIC

Пример: фитинг с накидной гайкой 3/4" стандарта   BSP

3.	Если окончания под приварку – они изготавливаются (по умолчанию) в соответствии с технологической таблицей. Если у заказчика есть особые требования к окончаниям, они оговариваются дополнительно.